ОБОГРЕВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моменты затяжки резьбовых соединений

Применение         Н•м                              lb-ft                                    lb-in

Винты резистора электровентилятора          1,2                                   -                                          11

Крепежные винты блока управления             2                                    -                                          18

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

HVAC (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ) - Автоматическая система регулирования температуры

Питание, масса и датчик

Управление компрессором кондиционера - Sirius D42

Управление компрессором кондиционера - HV240

Управление компрессором кондиционера - MR140

Вентилятор и подача воздуха

ДИАГНОСТИКА

ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА V5 И АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Проверка цепи самодиагностики

Полностью автоматический регулятор температуры GMDAT (FATC) имеет функцию самодиагностики, облегчающую поиск и устранение неисправности в системе. Чтобы перейти в режим диагностики, необходимо выполнить следующую процедуру:

- Повернуть ключ в замке зажигания в положение ON.

- Установить регулятор температуры на 26°C (79°F).

- В состоянии нажатия "AUTO". Нажать "OFF" (ВЫКЛ.) более 3 раз в течение 3 секунд.

- После самодиагностики, если не было ошибок, контроллер показывает "00". Если на контроллере отображается код ошибки, выполнить действия в таблице для этого кода.

- Нажать переключатель OFF, чтобы вернуть регулятор в нормальный режим функционирования.